附件一：采购需求表

一、功能需求

设备为一体式云台、大功率LED探照灯、高清摄像机系统，安装于车载15米升降杆顶端，采用有线控制器和无线遥控器两种控制方式，同时支持485协议连接机动指挥所集中控制主机使用平板电脑软件控制。

二、需求清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 一体式云台、LED探照灯、高清枪机 | 一套 |
| 电源控制箱 | 一台 |
| 有线控制器（附延长线缆及固定安装） | 一套 |
| 无线遥控器和充电器 | 一套 |
| 中控平板控制程序 | 一套 |
| 线缆及附件 | 一批 |
| 设备安装及调试 | 一批 |

三、设备主要参数

（一）云台参数

1.    系统工作电压：              DC12V

2.    旋转工作电流：              ≤2A（max）

3.    水平旋转角度：  　　　      380°

4.    垂直旋转角度：  　　　      180°

5.    水平、垂直旋转速度：        4r/min

6.    设备工作环境温度：          -30°～55°

7.    复位镜面：                  向下

8.    控制方式：                  有线和无线控制

9.    遥控距离：                  ≥50米，采用3节七号干电池供电

10.   预留485+485-连接中控主机，用平板电脑控制云台旋转，摄像机变倍，雨刷等。

（二）探照灯参数

1.    灯具工作电压：              AC220V

2.    灯具功率：                  500W（2＊250W）

3.    灯具工作电流：              ≤8A

4.    灯具防护等级：              IP67

5.    工作寿命：                  20000h

6.    灯具开关方式：              左右灯具分别控制

7.    灯具灯光形式：              泛光

8.    灯具光源类型：              LED

9.    照度：                      ≥6Lx（50M、±35°）

10.   光通量：                    50000lm

（三）摄像机参数

1.    一体化摄像机内置30倍变焦镜头，HDMI和HD-SDI高清信号，有效像素200万，分辨率1920*1080P60全高清，电压DC12V，红外夜视功能。

2.    枪机护罩，防水等级IP67，带雨刷，电压AC24V，带雨刷控制功能。

四、设备图

图一  设备外形图

图二  设备控制箱外形图

图三  设备有线控制盒、无线遥控器外形图

五、服务及售后要求

（一）本项目包含设备安装、调试服务，地点为南通市民防局；

（二）有线控制盒安装至操作区控制台上，485协议须与原中控程序配套实现平板控制；

（三）设备整体提供二年免费质保，质保期内免收一切维修费用，质保期过后提供长期付费维修服务。