附件：

南通市人防办应急及通信物资

采购需求参数及报价单

| 序号 | 物品名称 | 物品参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对讲机 | 加★号为必备参数 1.一般规格 ★频率范围 403-527MHz 输出功率 4W/1W 信道间隔 12.5,25kHz 信道容量 1000 尺寸（高×宽×厚） 130mm×55mm×36mm 重 量 315g 电 源（理论值） 7.5V ★配套电池 2450mAh PMNN4544A 2.发射机规格 信道间隔 12.5,25kHz ★4FSK数字调制 12.5kHz数据：7K60F1D和7K60FXD，12.5kHz语音：7K60F1E和7K60FXE，结合12.5kHz语音和数据：7K60F1W ★数字协议 ETSI TS 102 361 -1,-2,-3 传导/辐射杂散发射 -36dBm<1GHz,-30dBm>1GHz (TIA603D) 60dB(12.5kHz信道)，70dB(25kHz信道) 相邻信道功率 ±0.5ppm 3.接收机规格 模拟灵敏度(12dB SINAD) 0.16μV 数字灵敏度(%5 BER) 0.14μV 互调(TIA603D) 70dB 相邻信道选择性，(TIA603A)-1T 60dB(12.5kHz信道)，70dB(25kHz信道) 相邻信道选择性，(TIA603D)-2T & (TIA603C)-2T 45dB(12.5kHz信道)，70dB(25kHz信道) 杂散抑制(TIA603D) 70dB 4.音频规格 数字声码器类型 AMBE+2™ 音频响应 TIA603D 额定音频 0.5W 音频失真@额定音频 3% 交流声及噪音 -40dB(12.5kHz信道)，-45dB(25kHz信道) 传导杂散发射(TIA603D) -57dBm 5.蓝牙规格 ★版 本 4.0 范 围 2级，10米 同时连接 1个音频配件和1个数据设备 永久可发现模式 可选 6.GNSS规格 ★卫星系统支持 GPS，北斗 首次定位时间，冷启动 <60秒 首次定位时间，热启动 <10秒 水平精度 <5米 7.WiFi规格 ★支持的标准 IEEE 802.11b、802.11g、802.11n 支持的安全协议 WPA、WPA-2、WEP 最大SSID数量 128 8.环保规格 操作温度 -30℃~到+60℃ 储存温度 -40℃~到+85℃ 静电放电 IEC 61000-4-2 级别4 灰尘及水浸 IEC 60529-IP68 包装测试 MIL-STD 810D和E 9.附件 ★耳挂式耳机 PMLN5975 | 10 | 部 |  |  |
| 2 | 喊话器 | 产品参数：功能：扩、哨、音、警音； 电源：DC7.2V-9V； 功率：>10W； 频率特性：300HZ—20KHZ； 输出声级：>110dB； | 5 | 部 |  |  |
| 3 | 强光手电 | 1 额定电压 3.7V 2 额定容量 2.6Ah 3 防水等级IP68 光通量 ≥100lm 平均使用寿命≥100000h 4 连续放电时间强光8h 工作光16h 5 充电时间（电池耗尽后） 6h 6 电池使用寿命 次循环 ≥1000 7射程500米 | 50 | 把 |  |  |
| 4 | 睡 袋 | 规格：210*80CM，面料：380T 防绒防水抗撕裂尼龙，里料：320T超细防绒春亚纺，填充物：95%白鹅绒 450克（蓬松度720+ 清洁度900+） | 20 | 个 |  |  |
| 5 | 垫 子 | 规格：195*65*3cm 材料：亲肤春亚纺 填充：高密度高回弹海绵 重量：1.5kg | 20 | 个 |  |  |
| 6 | 充气帐篷 | 迷彩充气帐篷 印（南通人防） 外皮布600D牛津布 地布：PVC刀刮布 尺寸：4*8m，边高2m，顶高3.3m，气柱直径33cm 材质： 气柱为0.7mm 的pvc夹网布 气柱颜色为灰色 配件：地钉 拉绳 修补包 充气泵 | 2 | 顶 |  |  |
| 7 | 水下救援声呐 | 液晶尺寸 16英寸 液晶类型 WXGA color ISP HD LCD 分辨率 2080Hx 1080W 背光 Pure White LED ★防水 IPX8 电流消耗 2.9A(13.8V) 工作电压 DC12V（10.8-17V） 界面 多点触控屏+按键盘; 亚洲语言包* 含中英文 ★内置传统鱼探(60/93/210Khz) 是 ★内置结构下扫 DownScan™ (555/900Khz) 是 内置 CHIRP(High/Medium/Low) 是 ★内置结构侧扫 StructureScan(555/900K) 是 最大测深传统鱼探 1824 米(取决于传感器) 最大测深结构下扫 DownScan 111 米 最大测深结构侧扫 StructureScan 202 米 ★功率 600 w RMS 声纳警报 鱼群/浅水报警 TrackBack 声纳回放 是 温度 是 支持 3D 立体成像 StructureScan 是 双声纳探测端口（双通道 CHIRP） 是 内置 GPS 天线 是 内置全球简易海图 是 内置无线 WIFI 连接 否 支持详细海图卡 Navionics 是 支持详细海图卡 C 支持 AIS 船舶显示 是 支持音响功能 是 支持雷达功能 是 NMEA0183 数据输出/输入 RS422 1 个 NMEA2000 数据接口 1 个 视频输入功能 是 SD 数据卡槽 2 个（最大 32G） | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 四角撑帐篷 | 规格尺寸：3m*3m 布料：420D牛津布 撑杆材质：铁管 帐篷支架：黑金刚烤漆加固支架 重量：20kg 印（南通人防） | 10 | 顶 |  |  |
| 9 | 骑车雨披 | 布料厚度：23s 雨衣布料：防水牛津布 防水胶层：PU胶 印（南通人防） | 200 | 件 |  |  |
| 合计： | 大写： 小写： |