附件：项目需求

项目名称：南通市人防办机动指挥所视频会议设备改造采购项目

一、需求清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议高清摄像头 | LeadMeet HDC 1.图像传感器：1/1.7 英寸 CMOS；分辨率：4K/30、1080p/60、1080p/30； 2.镜头不低于12倍光学变焦，4倍数字变焦，使用数字变焦后为48倍，水平视角：8º（远端）到82.6º（广角）； 3.最低照度不低于1.7lx (50IRE,F1.8)；不少于200个预置位 4.云台转动范围，水平：±170°，垂直：-25°~+25°。转动速度范围，水平：1.0~26.2°/s ；垂直：0.8~10.0°/s。 5.输出接口：6G-SDI、DVI、HDMI、USB3.0；接口可同时输出4K图像；曝光控制：自动/手动/优先级AE/曝光补偿/亮度； 6.支持RS232、RS485串口，支持VISCA、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制； 7.摄像头内置软件客户端功能，必须实现与南通市人防现有视频会议MCU、电视墙服务器无缝对接和互联互通，南通人防现有的MCU,电视墙服务器可通过软件客户端调取摄像头的图像。 8.必须接入省人防会议设备管理平台，通过该平台的界面操作摄像头和任意调取图像画面，实现全网设备的统一控制和管理。 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 高清视频会议终端 | LeadMeet 5000 1.支持H.320、ISDN、H.323 IP、IETF-SIP、T.120、H.239 通信协议；支持H.264、H.264HP、H.265音视频编码方式； 2.支持8M速率，分辨率 双路1080P 60帧／秒； 3.网络接口：以太网口 2口交换式10/100BASE-T 全双工； 4.音频接口输入：1全向麦克风，2路HDMI，1路3.5mm接口；音频接口输出： 2路HDMI，1路3.5mm接口； 5.视频输出：2路HDMI；视频输入：1路DVI-I接口，2路HDMI； 6.支持双显；一个全向数字麦克、一个遥控器； 7.必须实现与省人防、南通市人防现有的视频会议无缝对接，与省人防、南通市人防的视频会议系统实现互联互通和互控级联； 8.必须接入省人防会议管理平台，通过该平台的界面进行会议操作和控制，可实现省、市、区（县）全网统一控制和管理； 9.原车载Radvision XT1000设备由中标供应商回收。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 电视墙服务器输出板卡 | LeadMeet TWS-DVI-CARD 1.双路DVI输出端口,兼容HDMI与HDCP标准，兼容HDMI信号，无缝安装在现有电视墙服务器机框内； 2.输出分辨率可调：720p、1080i、1080p、1920x1200； 3.64kbps-24Mbps自适应带宽范围 4.支持ITU-T H.323、SIP、H.225、H.245、H.239、Q.931、T.120、RAS、RTP、RTSP协议；支持H.261、H.263、H.263+、H.263++、H.264、 H.264 High Profile、 MPEG-4视频协议；支持POLYCOM LPR、AVAYA SVC丢包恢复协议协议，当网络丢包时，充分保证视频图像 5.支持多路图像拼接功能，可利用多个标清拼接屏显示出高清的会场视频图像；支持双流视频会议可指定双流画面任意输出端口显示；输出端口画面中英文字幕叠加，字幕大小、颜色、位置可调； 6.支持远程连接，使MCU和电视墙服务器之间跨网段、跨城域，距离不受限制； 7.每块输出板卡支持轮询功能，自动切换不同会场画面，支持分组轮询策略，轮询时间可调； 8.每路输出端口信号都可以在拼接屏的任意位置开窗，支持叠加、漫游、缩放和画中画显示，开窗和布局不会受到显示组边界的限制； 9.MCU召开多组会议时，可将多组不同会议的画面同时显示在输出板卡的任意输出端口上。 | 2 | 块 |  |  |
| 项目总价（含税） | （大写） （小写）¥ |

二、有关要求

1.项目包含设备现场安装调试和技术培训服务；

2.供货时须提供设备原厂质保承诺函原件；

3.质保期：设备整体提供3年原厂免费质保；

4.供货周期：合同签订后10日内。

三、合同签订和付款

1.项目中标公示期满后即可签订合同；

2.项目完成经需方确认后3个工作日内一次性付清合同款项。