附件：项目需求

项目名称：南通市人防办无线电通信训练设备采购项目

一、需求清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接采样SDR无线电台 | FLEX-6600 ●4个独立的波段/模式接收器 ●1/2 kHz RMDR：110/115 dB ●ADC/采样率：16 bit/245.76 Msps ●频率范围：30 kHz-54 MHz ●无线数字音频通道(DAX)/DAX IQ通道：4/4 ●接收端口(基本/包括XVTR端口)：2/4 ●全双工RX/TX操作 ●在两个天线上同时接收 ●160m-6m发射功率：1-100W(25W AM) ●谐波抑制(Typ)：< -60 dBc ●变频器端口：2 ●变频器频率覆盖范围/功率：100kHz – 54 MHz/0至+10 dBm ●集成自动天线调谐器范围：3:1 SWR ●模式：SSB, CW, AM, SAM, FM, RTTY, DIGITAL ●集成远程操作 ●频率稳定性(0C - 50C)：0.5ppm (TCXO) ●外部10MHz参考输入 ●电源需求：13.8 VCDC +/- 15% (14 VDC Nom) ●尺寸：17.1 cm 高 x 35.6 cm 宽 x 33.7 cm 深 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 电台控制面板 | Maestro ●同时2路实时频谱显示和瀑布 ●双VFO读数 ●显示类型：带有触摸屏的大型8.0英寸IPS显示屏 ●显示分辨率：HD (WXGA 1280 x 800) ●麦克风1：不平衡8-pin RJ-45，兼容动圈和驻极体电容 ●麦克风2：不平衡3.5mm TRS ●耳机：立体声耳机插孔，3.5mm TRS ●耳机阻抗：16 Ohm at 25 mW, 32 Ohms at 13 mW with THD+N: 0.02% ●扬声器：内置2W单声道扬声器 ●有源扬声器输出：立体声线路电平或有源扬声器输出，3.5mm TRS ●线路输出：立体声线路电平或有源扬声器输出，3.5mm TRS ●线路输出/有源扬声器输出阻抗：600 Ohm，立体声不平衡 ●线路输入：不平衡线路输入插孔，3.5mm TRS ●电键输入：3.5mm TRS ●PTT输入：3.5mm TRS ●直流电源连接器：同轴直流电源连接器，2.1mm（包括电缆） ●Wi-Fi：双频2×2 802.11a/b/g/n ●以太网：100/1000 Mbps ●尺寸：高17.1cm，宽35.6cm，深4.5cm ●重量：1.8 kg ●电源：10-15 VDC ●标准壁挂式交流适配器 ●电池：可选锂离子电池 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 电台GPSDO升级模块 | 6500 / 6700-GPSDO ●GPSDO插入模块为983.04 MHz主振荡器提供了一个精确的10 MHz参考，后面板10 MHz SMA输出连接器用于外部精确频率控制。GPS锁定在25°C下5分钟内的频率稳定性为1 x 10-8，在24小时内为5 x 10-12。提供了后面板SMA连接用于GPS天线输入和10 MHz参考输出。 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 电台扩展传输模块 | 6000-EXT-TX ●包含配套FLEX-6600使用的带通滤波器模块和许可证TURF文件 ●用于人防应急通信训练演习扩展发射频段 ●负责硬件安装和授权许可 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 调谐旋钮 | FLX-CKNOBTLA ●FlexControl多功能调谐旋钮 ●全时SmartSDR/PowerSDR调谐 ●完全可编程的多功能旋钮和按钮 ●模式和状态指示灯 ●直接SmartSDR，PowerSDR和DDUtil软件界面 ●人体工程学设计 ●USB 1.1 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 全波段全模式便携式收发器 | IC-705 ●HF/50/144/440 MHz 多模式 ●射频直接采样系统 ●实时频谱范围和瀑布显示 ●4.3英寸彩色液晶触摸屏 ●支持WLAN/蓝牙 ●内置GPS接收器 ●频率范围（MHz）：接收：0.030–199.999,400.000–470.000；发射：1.800–1.999,3.500–3.999,5.255–5.405,7.000–7.300,10.100–10.150,14.000–14.350,18.068–18.168,21.000–21.450,24.890–24.990,28.000–29.700,50.000–54.000,144.000–148.000,430.000–450.000 ●模式：USB, LSB, CW, RTTY, AM, DV, FM, WFM (Rx only) ●记忆信道：500 regular (100 groups), 25 scan edges,4 call (2 ch × 2 bands) channels ●天线接口：BNC 接口 (50 Ω) ●电源需求：13.8 V DC ±15% (外接电源),7.4 V DC (使用 BP-272 电池) ●工作温度范围：–10°C to +60°C; +14°F to +140°F ●频率稳定度：小于 ± 0.5 ppm (–10°C to +60°C; 14°F to 140°F) ●频率分辨率：1 Hz ●尺寸(W×H×D)：200 × 83.5 × 82 mm ●重量：1.1 kg ●发射功率：SSB/CW/RTTY/FM/DV模式：0.1 – 10 W，AM模式：0.025 – 2.5 W ●接收系统：0.030–24.999 MHz：射频直接采样，25 MHz以上：下变频IF采样 ●中频：25 MHz以上：38.85 MHz±0.5 MHz ●音频输出功率：大于530 mW | 2 | 台 |  |  |
| 项目总价（含税） | （大写） （小写）¥ |

二、有关要求

1.项目包含设备上门安装调试和技术培训服务；

2.供货周期：合同签订后30日内。

三、合同签订和付款

1.项目中标公示期满后即可签订合同；

2.项目完成经需方确认后10个工作日内一次性付清合同款项。