附件一：            项目参数需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 要求 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明灯 | 1 | 台 | 移动式，可升降，带发电机 | LED光源、功率不低于4*500瓦、灯头光通亮4*350001M光源寿命大于30000小时、照明高度不低于6.5米、抗风等级8级、一次满油工作时间不低于15小时、发电机功率不低于5.5KW、防护等级IP68 |
| 2 | 潜水干衣 | 1 | 套 | 适合冰水、脏水、进口密封圈、国际知名品牌 | 采用10mm抗压CR潜水料、五层透气、最大潜深100米 |
| 3 | 水下机器人 | 1 | 台 | 50米 | 水下机器人、满电连续工作时间6小时、最大下潜深度120米 |
| 4 | 潜水气瓶 | 1 | 套 | 铝瓶 | 材质：铝合金、壁厚15mm、直径186mm、瓶高760mm重量15KG、工作压力：22Mpa水下压力32Mpa |
| 5 | 防化服 | 4 | 套 | 连体、带呼吸器 | 防护服A级重型气密服一级防化服全封闭、可防400多种化学物品、含霍尼韦尔空呼一套 |
| 6 | 医用一次性防护服 | 50 | 件 | 连体式 | SMS无纺布单向透气、不透水、阻隔外部液体、抗拉性好、厚实耐用 符合国家标准 |
| 7 | 医用隔离眼罩 | 50 | 个 | 头戴式 | 符合GB19082-2009的要求 |
| 8 | 应急包 | 60 | 个 | 手提背包式 | 符合（GB/T 36750-2018）国家发改委推岀的全民储备清单要求：应急逃生物品.应急逃生工具.应急药具、包内物品有：逃生面具1个、灭火毯--1米1条，红色水滴1个、-蓄光发光安全绳--10米1条、防滑手套1副、黑斧（消防斧）1个、应急保温毯--金银色1条、高频口哨--3000赫兹1个、六合一多功能收音手电1个、创可贴20个、弹性绷带--7.5CM1卷、塑料镊子1个、敷料剪刀1个、医用纱布块--5片装1个、三角巾1个、碘伏棉棒10支、酒精消毒片20片、单兵消毒剂--25ml1瓶、消毒湿巾（10片装）1盒、一次性防护手套（PVC）1副、一次性口罩5个、药盒1盒、必备药品清单1本、手册及外包、 |
| 9 | 防疫应急包 | 60 | 个 | 手提背包式 | 国家应急部救援中心监制 符合（GB/T 36752-2018）包内物品：单兵消毒剂--25ml1瓶、纸香皂1块、消毒湿巾（10片装）3包、一次性防护手套（PVC）5副、一次性口罩10只、KN95口罩2个、防雾光学护目镜1个、一次性鞋套5双、药盒1盒、电子体温计1个、碘伏棉棒10张、创可贴10张、应急保温毯--金银色1条、安全防疫手册1本、防灾防疫应急包外包（灰色）1个 |
| 10 | 手提式发电机 | 4 | 台 | 轻便 | 便携式汽油发电机、输出电压220V额定功率：3.3KW、最大输出3.5KW、油箱容量13L、四冲程空冷OHV发动机、连续工作时间满载8小时、启动方式：电启动 |
| 11 | 野战折叠桌椅 | 8 | 套 | 一桌四椅 | 加厚钢管材质、桌面高强度聚乙烯HDPE吹塑展开尺寸150*70*80cm折叠尺寸75*70*9cm面板厚度5cm |
| 12 | 组合工具箱 | 2 | 套 |  | 锂电钻，一字、十字起子，内六角，老虎钳，尖嘴钳，羊角锤，水平仪，万用表，锯子，活动扳手，电笔，卷尺等 |
| 13 | C4FM双频段数字电台 | 1 | 台 | 国内代理行货，带核准号，1年质保 | 频率范围：发射：144-148 MHz，430-440 MHz；接收：108-137 MHz，137-174 MHz，174-400 MHz，400-480 MHz，480-999.99 MHz； 信道步进：5 / 6.25 / 8.33 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 50 / 100 kHz； 频率稳定度：±2.5ppm (-20°C至+60°C)； 发射模式：F1D、F2D、F3E、F7W； 电源电压：额定值13.8 V直流，负极接地； 消耗电流（大约）：0.5 A（接收），11 A (50 W 发射, 144 MHz)，11 A (50 W 发射, 430 MHz)； 射频输出功率：50 W / 25 W / 5 W； 机壳尺寸：电台主机 139 x 42 x 132 mm（不包括电扇）；控制器 139 x 53 x 18 mm（不包括旋钮）； 重量：1.1 kg |
| 14 | 便携式全波段收发信机 | 1 | 台 | 国内代理行货，带核准号，1年质保 | 频率范围：接收：100kHz-56MHz，76MHz-154MHz，420MHz-470MHz；发射：1.8-54MHz，140-154MHz，420-470MHz； 发射模式：A1A，A3E，J3E，F3E，F1D，F2D； 频率稳定度：±0.5ppm（CW/SSB/AM），±1kHz±0.5ppm（FM）； 电源电压：正常：13.8VDC±15%，负极接地；操作：8.0-16.0V，负极接地；FBA-28（8节AA碱性电池）：12.0V；SBR-32H（镍氢电池）：9.6V； 射频输出功率：6W（SSB/CW/ FM），2W（AM载波）； 机身尺寸：135×38×165mm； 重量：900g |